## Slide 1: 组合逻辑电路设计
第五周

## Slide 2: 组合逻辑电路设计
1. 用卡诺图设计8421码转换为格雷码的转 换电路。
2. 用74LS197产生连续的8421码，并接入转换电路。
3. 记录输入输出所有信号的波形。

## Slide 3: 组合逻辑电路设计
B3 | B2 | B1 | B0 |  | G3 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 4
转换电路
B3
B2
B1
B0
接示波器
74LS197
QD
QC
QB
QA
CPA
连续脉冲（1KHz）
Cr
LD
1
1
1
S1
CPB
G3
G2
G1
G0

## Slide 5
CP
G1
G2
G3
G0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

## Slide 6: 组合电路设计
BCD3 | BCD2 | BCD1 | BCD0 |  | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 7: 组合逻辑电路设计
4. 用卡诺图设计BCD码转换为显示七段码的转 换电路。
5. 用74LS197产生连续的8421码，并接入转换电路。
6. 把转换后的七段码送入共阴极数码管，记录显示的效果。