## Slide 1
第八周 利用MSI设计组合逻辑电路
在上周课程的基础上，继续完成内容 三和内容四的设计工作。
内容三可以在实验报告中体现；
内容四要求在课堂上完成。

## Slide 2
内容3：
1、分别用基本逻辑门、138和151设计AU
半加/减器与全加/减器有区别：只考虑两个加/减数本身，不考虑来自相邻位的进位或借位。
输入 |  |  | 输出 | 
S | A | B | Y | C（进/借位）
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 3
内容4：
1、 用2*197,1*138，N*与非门，2*151设计
ALU。输入变量A,B,C,控制指令S2S1S0，
输出Y,C1
指令 |  |  | 输出 | 
S2 | S1 | S0 | Y | C（进/借位）
0 | 0 | 0 | A与B | 0
0 | 0 | 1 | A或B | 0
0 | 1 | 0 | A非 | 0
0 | 1 | 1 | B非 | 0
1 | 0 | 0 | A异或B | 0
1 | 0 | 1 | A同或B | 0
1 | 1 | 0 | A+B+C | 进位
1 | 1 | 1 | A- B- C | 借位