## Slide 1: 数字电路与逻辑设计实验

## Slide 2: 一、实验目的和要求
通过实验可巩固和扩充学过的理论知识。更重要的是通过实验训练，使同学掌握必要的实验技能和培养科学的实验作风。
本课程要求学生了解所用仪器，熟练使用仪器，具备对基本电路的分析和设计。拟定实验步骤，对电路进行必要的检测，查出故障与排除故障的能力，综合实验结果与写实验报告的能力。

## Slide 3: 一、实验目的和要求
要求独立完成设计、安装、调整、测试的全过程。提高能力。实验中遇到问题自行解决。

## Slide 4: 二、预习
为了按质、按量、按时完成每一个实验，做实验之前要求先预习。做好预习报告。预习报告要求按照教材要求的实验内容，掌握解实验原理，先做好设计，拟定实验步骤。如果预习报告作的好，可在实验过程中将实验数据直接填入预习报告。作为正式的实验报告。不必再花时间写实验报告。

## Slide 5: 三、上课
时间:二小时
上课时：固定座位，不要随意走动，不要大声喧哗。每做完一个内容，先不要拆电路，待老师检查合格后签字才能做下一个内容。下课时间到，即停止做实验。离开实验室，要老师检查签字。
未做完的实验可抽时间补做。

## Slide 6: 三、上课
实验器件：一次发给你们，请妥善保管。到课程考试结束，交回实验室，发多少，交回多少。损坏照价赔偿。

## Slide 7: 四、写实验报告
要求：
（1）实验目的
（2）原理
（3）实验内容
（4）所用仪器及器件
（5）分析

## Slide 8: 五、实验考试
第16周补作实验。
第17周考试：
考试时间：三小时。
内 容：
方 式：题目当场抽签，当场设计，当场作实 验，当场写报告。实验完毕要记录实验所用时间。
第18周补考。

## Slide 9: 六、所用主要仪器
1、数电实验箱
2、示波器
3、万用表

## Slide 10: 预备实验
1、使用示波器观察数电试验箱连续脉冲输出波形。（尝试调节输出波形位置，关闭未用通道等操作）
2、将74LS197连成16进制计数器，并用示波器观察Q3-Q0的输出波形。要求参照CLK波形可以读出Q3-Q0输出码。

## Slide 11: 下周课前准备
1、参照理论课教材，熟悉组合逻辑电路的设计流程
2、熟悉使用protues仿真软件完成实验一，设计并仿真

## Slide 12: 实验一 组合逻辑电路分析与设计
一、实验内容
1、设计
自行设计
Q3
Q2
Q1
Q0
G3
G2
G1
G0
输入二进制码
输出循环码

## Slide 13
（1）列真值表
（2）逻辑表达式
G0=Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0+
Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0+
Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0+
Q3Q2Q1Q0+Q3Q2Q1Q0
化简逻辑表达式可得到G0关于
Q3,Q2,Q1,Q0的输出表达式
同理可得到G3,G2,G1的输出表达式
输出 |  |  | 
G3 | G2 | G1 | G0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
输入 |  |  | 
Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 14
（3）采用卡诺图化简
以G0为例
G0=Q1Q0+Q1Q0 =Q1异或Q0
同理可得G3,G2,G1化简后的输出表达式
Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 15
转换电路
Q3
Q2
Q1
Q0
接模拟开关
接0-1显示器
2、电路测试
G3
G2
G1
G0

## Slide 16
接0-1显示器
3、74LS197构成16进制计数器作为代码转换电路的输入信号
74LS197
Q3
Q2
Q1
Q0
CP0
手动单步脉冲
MR
PL
1
1
Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
CP1

## Slide 17
转换电路
Q3
Q2
Q1
Q0
接0-1显示器
74LS197
Q3
Q2
Q1
Q0
CP0
手动单步脉冲
MR
PL
1
1
CP1
G3
G2
G1
G0

## Slide 18
转换电路
Q3
Q2
Q1
Q0
接示波器
74LS197
Q3
Q2
Q1
Q0
CP0
连续脉冲（10KHz）
MR
PL
1
1
4、动态测试
1
S1
CP1
G3
G2
G1
G0

## Slide 19
CP0
G1
G2
G3
G0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

## Slide 20
二、注意事项
1、内容5 选做
2、芯片74LS197的管脚一定要接高电平，悬空的话会导致输出信号出错。
3、电路故障排除：
（1）电源、接地是否正确。
（2）断线或接触不稳的判断：除非是悬空，否则，如果测得电压1.4伏左右。
（3）线路连接错误。
（4）设计错误。

## Slide 21: 下周实验
实验二 利用MSI设计组合逻辑电路

## Slide 22
实验二 利用MSI设计组合逻辑电路
要求：内容1、内容2、内容3 做完要分别检查。
内容1：
1、原理
A B C | F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | D 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 D

## Slide 23
2、线路连接，按教材提示连接。G1作为数据输入端。当G1为低电平时，Y0-Y7均输出高电平；当G1为高电平时， Y0-Y7根据地址输入选择相应的输出端输出低电平。
注意：地址输入端S2、S1、S0与74LS197的Q3、Q2、Q1依次连接。

## Slide 24
3、静态测试
地址输入端接模拟开关，输出端接0-1显示器。对照真值表检测。
4、动态测试
用74LS197连接成8进制。其输出作为地址输入端。观测记录输入输出波形。

## Slide 25
内容2：
1、自行设计，根据功能表列出
Y的输出表达式，与151芯片输出
表达式比较后获得151芯片接法。
S1 S0 A B | Y
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
B
A+B
A⊕B
A
S1 | S0 | Y
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 

## Slide 26
2、74LS151输出表达式
Z=

## Slide 27
使用151芯片实现Y输出
Y=S1S0AB+S1S0AB+S1S0AB+S1S0AB+S1S0AB
+S1S0AB+S1S0AB+S1S0AB
=m0*D0+m1*D1+m2*D2+m3*D3+m4*D4
+m5*D5+m6*D6+m7*D7（151输出表达式）
=m0*0+m1B+m2B+m3+m4B+m5B+m6+m7*0
与151的输出表达式对比得出
令S2=S1,S1=S0,S0=A, D1=D2=D4=B,D5=B
置D0,D7=0（低电平），D3,D6=1（高电平）
Y=Z

## Slide 28
3、静态测试，用“0-1”显示器检查输出是否符合真值表。注意接电源，接地，附加控制端应接低电平。

## Slide 29
CP
B(QA)
A(QB)
S0(QC)
S1(QD)
Y
4、动态测试。74LS197接成16进制计数器，CP接10KHz方波观测输出波形。

## Slide 30
内容3：
1、设计
半加/减器与全加/减器有区别：只考虑两个加/减数本身，不考虑来自相邻位的进位或借位。
输入 |  |  | 输出 | 
S | A | B | Y | C（进/借位）
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 31
2、设计流程：真值表->卡诺图->逻辑表达式->选择器件实现。

## Slide 32
（1）根据真值表直接列出Y和C的逻辑表达式
Y=SAB+SAB+SAB+SAB
C=SAB+SAB
化简逻辑表达式可得到Y,C关于S,A,B的输出表达式。
（2）采用卡诺图化简的方法，以Y为例
Y=AB+AB，同理可得C的输出表达式。
AB S | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 33
（3）选择器件实现（门电路或138芯片或151芯片）
以138芯片实现为例
Y= SAB+SAB+SAB+SAB=m1 m2m5m6
C=SAB+SAB=m3m5

## Slide 34
以151芯片实现为例，输出表达式对比得出
令S2=S,S1=A,S0=B， 置D0,D3,D4,D7=0（低电平），D1,D2,D5,D6=1（高电平）
Y=Z= SAB+SAB+SAB+SAB
= m1+m2+m5+m6
令S2=S,S1=A,S0=B， 置D0,D1,D2,D4,D6,D7=0（低电平），D3,D5=1（高电平）
C=Z=m3+m5

## Slide 35
3、静态测试，用“0-1”显示器检查输出是否符合真值表。
4、动态测试。74LS197接成8进制计数器，CP1接10KHz方波观测S、A、B、Y、C以及CP1的输出波形，检查是否符合真值表。

## Slide 36: 下周实验
实验三 译码显示电路

## Slide 37: 实验三 译码显示电路
内容1：
1、原理
四位双向移位寄存器74LS194

## Slide 38
（1）S1=S0=0，保持原来的状态不变
（2）S1=0，S0=1，右移
DSR为右移送数端，当脉冲到来时，其状态变化情况。
DSR→Q0→Q1→Q2→Q3
Q0n+1=DSR
Q1n+1=Q0
Q2n+1=Q1
Q3n+1=Q2

## Slide 39
（2）S1=1，S0=0，左移
DSL为右移送数端，当脉冲到来时，其状态变化情况。
DSL→Q0→Q1→Q2→Q3
Q0n+1=Q1
Q1n+1=Q2
Q2n+1=Q3
Q3n+1=DSL

## Slide 40
（3）S1=1，S0=1，并行送数
D0、D1、D2、D3为并行送数端，当脉冲到来，其状态变化情况。
Q0n+1=D0
Q1n+1=D1
Q2n+1=D2
Q3n+1=D3

## Slide 41
2、给定194输出端Q3Q2Q1Q0初始状态（例如0110），使用“0-1”显示器检查输出是否符合真值表。

## Slide 42
内容2
1、原理
CP
(1)利用194右移功能，实现“0”向右边移动；同时利用JK触发器翻转功能（J=1，K=1），控制194从右移变为并行送数，实现11100111的变化。
(2)如果没有先清零，194的S1输入不确定，可能会出现输出1111的情况（CP触发不变化），也可能是其他异常。

## Slide 43
2、按照书上图（五）连接电路，使用“0-1”显示器检查194的输出Q3~Q0是否符合节拍发生器0111101111011110 的循环。

## Slide 44
内容3
1、原理
（1）实验箱上数码管是共阴极，其位选通端DIG1~DIG8均为低电平有效，所以可直接将节拍发生器的输出接入即可，不用再加非门。
（2）实验箱上74LS48已与数码管连好，无须再连线。 74LS48只引出A3、A2、A1、A0四个引脚分别依次对应两个四位数码管的P13、P12、P11、P10和P23、P22、P21、P20作为数码管BCD码输入端。灭灯输入端 未引出，此次实验不涉及伪码灭灯。
IB

## Slide 45
Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg
74LS48
A3 A2 A1 A0 LT IBR
IB
5V
接模拟开关
Q0 Q1 Q2 Q3 S1
DSR S0
D0 D1 D2 D3 Cr
5V
Q
Q
R1
c1
J
K
5V
接模拟开关
CP接连续脉冲
1-2Hz
5V
接0-1显示器
注意：启动节拍发生器时，应先清零，即将清零模拟开关放置在低电平，待清零置数后，清零模拟开关放置在高电平。
cc
cc
cc
cc
1
5V
伪码灭灯电路
无需实现

## Slide 46
2、使用模拟开关作为BCD码输入译码显示电路，应可以观察到数码管按照节拍顺序依次在对应数位上显示当前所设BCD码对应数字。

## Slide 47
内容4
1、设计
方法一：
（1）用1只74LS197（自动生成8421码），连入两个四位数码管的P13、P12、P11、P10和P23、P22、P21、P20作为数码管BCD码输入端端作为数据源。注意74LS197的时钟要接高频信号，以使数码管同时显示8位数字。
（2）将生成8421码的低3位连入74LS138（数据分配器)的S0、S1、S2端，G1接高电平，G2A、G2B接低电平，输出Y0~Y7选择接入数码管位选通信号接入，以使某一位固定显示某个数字。

## Slide 48
方法二：
（1）将74LS194接成四节拍顺序脉冲发生器，接入数码管位选通端DIG1~DIG4同时也接入DIG5~DIG8，注意74LS194的时钟要接高频信号，以使数码管同时显示8位数字。
（2）输入为DIG1~DIG8，输出为P13、P12、P11、P10、P23、P22、P21、P20，列出真值表->卡诺图->逻辑表达式->选择器件实现。注意不同器件的触发电平可能不同。

## Slide 49
2、数码管上可同时显示自己的8位学号

## Slide 50: 下周实验
实验四 组合电路中的竞争与冒险

## Slide 51: 实验四 组合电路中的竞争与冒险
1、F=AB+BCD+ACD
要求只有原变量输入即实现时不能用模拟开关的反变量，要实现反变量，用非门。没有非门，可用与非门（与1与非）或异或门（与1异或）。要能观察到竞争冒险现象，实现时应尽可能使同一变量的经过两条路径到达同一点时，两条路径相差的门数尽可能多。
F=AB.C BD .AD
按上式画逻辑图（自己画）
2、写出真值表
1
1
1
1
1
1
1
1
00
01
10
11
00
01
10
11
AB
CD

## Slide 52
3、静态测试验证真值表。（模拟开关设置输入，0-1显示器检查输出是否符合真值表）
4、设置B=C=D=1观测A的险象。
中值宽度
毛刺幅度

## Slide 53
5、6、判断险象是否影响下一级电路的正常工作，应看毛刺的幅度大小。
1
F
C
F
F’
F’
（5）
（6）
7、同内容4
8、使用公式 AB+AC+BC=AB+AC 添加冗余项
本实验中
F=AB+BCD+ACD=AB+BCD+ACD+BCD
冗余项
F=AB.C BD .AD
.BCD

## Slide 54: 下周实验
实验五 计数器的设计

## Slide 55: 实验五 计数器的设计
原理：
1、
注意：JK触发器要求接高电平的，不能悬空，否则会导致输出错误，例如清零端。

## Slide 56
2、时序逻辑电路的设计流程
3、同步计数器和异步计数器
同步计数器的触发信号是同一个信号。具体来说，每一级的触发器接的都是同一个CLK信号。
异步计数器的每一级的触发器的CLK信号是不同的，触发器状态变化不是同步的。

## Slide 57
4、异步触发器：存在触发器逐级延迟问题。同步计数器：各级触发器输出相差小，译码时能避免出现尖峰，但是电路实现较复杂。
内容1
1、设计
提示综合考虑16进制计数器的每一位的状态变化特点和JK触发器的功能表。
2、逻辑分析仪观察并记录CP和每一位的输出波形。

## Slide 58
内容2
1、设计
按照时序电路的设计步骤得到JK
触发器的驱动方程，画出逻辑图，
连接电路实现
2、逻辑分析仪观察并记录CP和
每一位的输出波形。
QD | QC | QB | QA
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 59
16进制异步计数器（每级触发器的CP是不同的信号）
4位异步二进制减法计数器

## Slide 60
16进制同步计数器（每级触发器CP都接同一个连续脉冲）

## Slide 61
内容3
1、设计
参照JK触发器的功能表，利用JK触发器的置位和清零功能实现左移、右移功能。
以右移为例，第一级触发器（最左位）J=DSR,K=SR,第一级触发器输出Q作为下一级触发器的信号接入，即J=Q，K=。第三、四级触发器也如第二级接法。
当DSR是高电平时，第一级触发器置位，在下一个时钟时，第二级触发器置位…从而实现DSR的右移。
2、使用“0-1”显示器检查左移、右移功能。用Proteus实现74LS194置零、保持、左移、右移、并行送数功能。

## Slide 62
内容4
1、提示
按照时序电路的设计步骤得到JK触发器的驱动方程，画出逻辑图，连接电路实现。
注意：这个12进制同步计数器没有00状态，要考虑自启动
2、使用逻辑分析仪观察并记录CP和每一位的输出波形。

## Slide 63
3、设计
（1）根据实验要求可以的该特殊十二进制计数器状态转换图。
0001→0010→0011→0100→0101→0110
↑ ↓
1100←1011←1010←1001←1000←0111

## Slide 64
（2）确定电路所需触发器数目
有效状态为m=12，求所需触发器数目n。
2n≥m=12
可得n=4
（3）画出次态卡诺图
1011
1100
1010
1001
x
x
x
0001
0111
1000
0110
0101
0011
0100
0010
X
00
01
10
11
00
01
10
11
Q3nQ2n
Q1nQ0n

## Slide 65
（4）求出每个触发器的状态方程
1
0
0
1
x
x
x
1
1
0
0
1
1
0
0
X
00
01
10
11
00
01
10
11
Q3nQ2n
Q1nQ0n
1
0
1
0
x
x
x
0
1
0
1
0
1
0
1
X
00
01
10
11
00
01
10
11
Q3nQ2n
Q1nQ0n
0
1
0
0
x
x
x
0
1
0
1
1
0
1
0
X
00
01
10
11
00
01
10
11
Q3nQ2n
Q1nQ0n
1
1
1
1
x
x
x
0
0
1
0
0
0
0
0
X
00
01
10
11
00
01
10
11
Q3nQ2n
Q1nQ0n
Q0n+1=Q0
Q1n+1=Q0Q1+Q0Q1
Q2n+1=Q1Q0Q2+(Q3Q1+Q3Q0)Q2
Q3n+1=Q2Q3+Q2Q1Q0Q3

## Slide 66
(5)求各触发器的驱动方程
Q0n+1=Q0
Q1n+1=Q0Q1+Q0Q1
Q2n+1=Q1Q0Q2+(Q3Q1+Q3Q0)Q2
Q3n+1=Q2Q3+Q2Q1Q0Q3
J0=K0=1
J1=K1=Q0
J2=Q1Q0， K2=Q3Q1+Q3Q0=Q3Q1Q0
J3=Q2Q1Q0， K3=Q2

## Slide 67
（6）检查自启动
1011
1100
1010
1001
0011
0000
0010
0001
0111
1000
0110
0101
0011
0100
0010
001
00
01
10
11
00
01
10
11
Q3nQ2n
Q1nQ0n
1111
↓
0000 1101 1111
↓ ↓ ↓
0001→0010→0011→0100→0101→0110
↑ ↓
1100←1011←1010←1001←1000←0111
Q3Q2Q1Q0

## Slide 68
内容5
1、提示
添加控制变量D，即增加了1为输入变量，设计一个5输入4输出的计数器。
2、使用Proteus实现，并检查结果

## Slide 69: 下周实验
实验六 计数、译码、显示综合实验

## Slide 70: 实验六 计数、译码、显示综合实验

## Slide 71
1、设计提示
（1）74LS160是四位十进制计数器，Q3~Q0输出0~9的循环计数，且每计数到10，进位输出端TC输出高电平。
（2）同步置数是指当置数条件满足后（PE为低电平），计数器要等待下一个时钟有效沿（上升沿）到来后Q3~Q0才输出P3~P0的预置数字。
（3）异步清零是指只要清零条件满足（R为低电平），计数器不用等待时钟有效沿（上升沿）， Q3~Q0输出清零。

## Slide 72
2、逻辑分析仪观察并记录十进制计数器和六进制计数器Q3,Q2,Q1,Q0和CP的时序图。并用数码管检查计数是否正确。
3、完成具有分、秒计时的计数器，使用Proteus实现，并检查结果

## Slide 73
Q0 Q1 Q2 Q3
74LS160（2）
CP P0 P1 P2 P3
Q0 Q1 Q2 Q3
74LS160（1）
CP P0 P1 P2 P3
a b c d e f g
74LS48（2）
A0 A1 A2 A3
a b c d e f g
74LS48（1）
A0 A1 A2 A3
TC
CEP
CET
0
PE
&
CP
CEP
CET
1
PE
1
R
R
1
LT
IB/YBR
IBR
LT
IB/YBR
IBR
1
1
1

## Slide 74: 下周实验
实验七 8421码检测电路的设计

## Slide 75: 实验七 8421码检测电路的设计
一、设计
1、求原始状态转换图
设电路输入为x，电路输出为F，当输入为非法码时输出为1，否则输出为0。假设起始状态S0，从该状态开始根据输入是0还是1，将分别转换到两个不同的状态S1和S2，从S1和S2
接收第二个码元，又根据是0还是1又各自转换到两个不同的新状态。然后再接收第三、第四码元。在接收第四个码元后，根据所接收的代码是否是非法码而确定其输出是否是1，并回到初始状态S0，准备接受新的一组码组。

## Slide 76
S0
S1
S2
S3
S4
S6
S5
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S
x/F
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
1/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
8421码检测器原始状态图

## Slide 77
原始状态转换表
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S2/0
S1 | S3/0 | S4/0
S2 | S5/0 | S6/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S9/0 | S10/0
S5 | S11/0 | S12/0
S6 | S13/0 | S14/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
S9 | S0/0 | S0/1
S10 | S0/0 | S0/1
S11 | S0/0 | S0/0
S12 | S0/0 | S0/1
S13 | S0/0 | S0/1
S14 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S
等效状态是输入相同输出相同并且次态也相同。等效状态可以合并。

## Slide 78
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S2/0
S1 | S3/0 | S4/0
S2 | S5/0 | S6/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S9/0 | S10/0
S5 | S11/0 | S12/0
S6 | S13/0 | S14/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
S9 | S0/0 | S0/1
S10 | S0/0 | S0/1
S11 | S0/0 | S0/0
S12 | S0/0 | S0/1
S13 | S0/0 | S0/1
S14 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S
2、状态化简（找出等效状态合并）
S8、S9、S10、S12、S13、S14为等效状态，合并为S8，在出现这些状态的地方用S8代替。
S7和S11等效合并后用S7表示。
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S2/0
S1 | S3/0 | S4/0
S2 | S5/0 | S6/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S8/0 | S8/0
S5 | S7/0 | S8/0
S6 | S8/0 | S8/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
S9 | S0/0 | S0/1
S10 | S0/0 | S0/1
S11 | S0/0 | S0/0
S12 | S0/0 | S0/1
S13 | S0/0 | S0/1
S14 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S

## Slide 79
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S2/0
S1 | S3/0 | S4/0
S2 | S5/0 | S6/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S8/0 | S8/0
S5 | S7/0 | S8/0
S6 | S8/0 | S8/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S
S3和S5等效，合并为S3
S4和S6等效，合并为S4
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S2/0
S1 | S3/0 | S4/0
S2 | S3/0 | S4/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S8/0 | S8/0
S5 | S7/0 | S8/0
S6 | S8/0 | S8/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S

## Slide 80
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S2/0
S1 | S3/0 | S4/0
S2 | S3/0 | S4/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S8/0 | S8/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S
S1和S2等效合并为S1
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S2/0
S1 | S3/0 | S4/0
S2 | S3/0 | S4/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S8/0 | S8/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S

## Slide 81
x | 0 | 1
S0 | S1/0 | S1/0
S1 | S3/0 | S4/0
S3 | S7/0 | S8/0
S4 | S8/0 | S8/0
S7 | S0/0 | S0/0
S8 | S0/0 | S0/1
Sn+1
S
令
S0=A，S1=B，S3=C，S4=D，S7=E，S8=F
x | 0 | 1
A | B/0 | B/0
B | C/0 | D/0
C | E/0 | F/0
D | F/0 | F/0
E | A/0 | A/0
F | A/0 | A/1
Sn+1
S

## Slide 82
3、状态分配
X
X
E
F
B
C
D
A
0
1
00
01
10
11
Q3n
Q2nQ1n
即
A=000、B=010、C=011
D=001、E=101、F=100
代入简化状态表。
x | 0 | 1
000 | 010/0 | 010/0
010 | 011/0 | 001/0
011 | 101/0 | 100/0
001 | 100/0 | 100/0
101 | 000/0 | 000/0
100 | 000/0 | 000/1
Q3nQ2nQ1n
x | 0 | 1
A | B/0 | B/0
B | C/0 | D/0
C | E/0 | F/0
D | F/0 | F/0
E | A/0 | A/0
F | A/0 | A/1
Sn+1
S
A=000、B=010、C=011
D=001、E=101、F=100

## Slide 83
4、由状态转换表可得次态卡诺图
x | 0 | 1
000 | 010/0 | 010/0
010 | 011/0 | 001/0
011 | 101/0 | 100/0
001 | 100/0 | 100/0
101 | 000/0 | 000/0
100 | 000/0 | 000/1
Q3nQ2nQ1n
001/0
100/0
100/0
010/0
xxx/x
xxx/x
000/0
000/1
xxx/x
xxx/x
000/0
000/0
011/0
101/0
100/0
010/0
00
01
10
11
00
01
10
11
XQ3n
Q2nQ1n

## Slide 84
5、由次态卡诺图求各触发器的状态方程
001/0
100/0
100/0
010/0
xxx/x
xxx/x
000/0
000/1
xxx/x
xxx/x
000/0
000/0
011/0
101/0
100/0
010/0
00
01
10
11
00
01
10
11
XQ3n
Q2nQ1n
1
0
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
1
1
0
0
00
01
10
11
00
01
10
11
XQ3n
Q2nQ1n
0
0
0
1
x
x
0
0
x
x
0
0
1
0
0
1
00
01
10
11
00
01
10
11
XQ3n
Q2nQ1n
0
1
1
0
x
x
0
0
x
x
0
0
0
1
1
0
00
01
10
11
00
01
10
11
XQ3n
Q2nQ1n
Q1n+1=Q2Q1+XQ2Q1
Q2n+1=Q3Q2Q1+XQ2Q1
Q3n+1=Q3Q1

## Slide 85
6、由状态方程求驱动发方程
Q1n+1=Q2Q1+XQ2Q1
Q2n+1=Q3Q2Q1+XQ2Q1
Q3n+1=Q3Q1
J1=Q2 ,K1=XQ2
J2=Q3Q1 ,K2=XQ1
J3=Q1 ,K3=1
求输出方程
0
0
0
0
x
x
0
1
x
x
0
0
0
0
0
0
00
01
10
11
00
01
10
11
XQ3n
Q2nQ1n
F=XQ3Q1

## Slide 86
7、画逻辑图

## Slide 87
一、实验
1、静态测试
F’
检测电路
D
74LS74
F
至显示
1
X
CP
Cr
R=1
S=1
接实验箱单步脉冲
接模拟开关
接模拟开关
Q3
Q2
Q1
接0-1显示器
测试时注意：
（1）每次测试试都应该从初始状态开始即从A状态开始。
（2）码组的输入从低位开始如检测1011则输入顺序为1101。
（3）每输入一个码元即将X所连接的模拟开关放置相应的状态。再输入一个脉冲。故检测一组码元要四个脉冲。
（4）观察检测电路输出状态是否是按状态转换表变化。

## Slide 88
2、动态测试
F’
检测电路
D
74LS74
F
至显示
1
X
CP
74LS160
Cr
QB(x)
R=1
S=1